臭氧治疗仪技术参数

参数要求

★1.臭氧浓度： 0-80 µg/ml

★2.臭氧浓度误差：≤4%

3.抽取方式：

a.负压抽吸接头:闭锁公接头
b.自动灌注接头:闭锁公接头

c.手动灌注接头： 闭锁母接头

4.重量不大于13千克，便于门诊、病房、手术室移动使用。

5.臭氧浓度显示方式：液晶触屏控制显示。

6.设备有2个出气口；注射器取气；自动灌注取气。

7.设备有真空负压装置，便于扩展糖尿病坏疽等套袋疗法。

8.臭氧流速：1L/min。

9.内部压力： 35 kPa ( 5.1 psi )

10.工作温度： 5℃ 到 40 °C ( 14F 到 104F )

11.湿度： 小于 90 % RH, 不凝固

12.储存温度： -10℃ 到 60 °C ( 14°F 到 140°F )

13．电源220V±10%AC  50-60Hz

14.设备必须有内置压力校正器（注册证为准），保证浓度精确

15.该产品必须通过CE认证。

★16．具有残气回输功能将剩余气体还原成氧气，避免造成环境污染。

17.室内空气质量：仪器正常工作后，空气中臭氧浓度不能超过0.16mg/m³

18.臭氧水制备功能键

19、此参数仅作为参考

*20、无偿提供端口，能与我院系统实现无缝对接。