振动排痰机技术参数及配置

1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。

2、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

3、主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成,。

4、 开关电源，无刷电机，抗电磁干扰，正常工作噪声：≤60dB

★5、结构形式：不可分拆的柜机推车式。

6、显示方式：液晶显示界面。

★7、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

8、输出路数：一路C型标准传动形式。

★9、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配可变角度转换器。

★10、配备6种不同型号的治疗头（配有增强型（治疗用）、标准型（治疗或护理）、柔和型（护理或儿童治疗）、特定型（肋部、肩部等护理或治疗）等六种治疗或理疗叩击头）。

★11、传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。

★12、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。

13、工作模式：手动模式和自动程序模式。

14、手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz，数字可调。

15、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min,数字可调。

16、自动程序模式：共有四种自动程序模式。

17、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。

18、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求。

19、 ≥3种智能工作程序。

配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| C型治疗头套件 | 1套 |
| 电源线 | 1根 |
| 使用(技术)说明书 | 1本 |
| 简易操作说明 | 1份 |
| 产品合格证 | 1份 |
| 产品保修卡 | 1张 |
| 三证 | 1份 |
| 安装验收单 | 1份 |
| 挂件示意图-1 | 1份 |
| 防尘布罩 | 1只 |