脉管闭合发生器

技术性能参数

- 主机要求

1.1主机显示屏 .LED 显示屏幕。可显示系统状态指示灯，组成包括位于前面板中间的环形灯，指示不同的系统状态。以及系统错误指示灯器械状态或开关卡住指示灯。

★ 1.2主机技术.具备TissueFectTM组织感应技术，≥20,000次/秒侦测组织阻抗，实时调整输出，实时调控。

1.3主机技术. 智能化，一键启动设计,无需任何设置。

1.4主机技术. 1-4秒 完成闭合周期。

二. 功能及模式要求

2.1 血管闭合功能

2.1.1闭合直径. ≤7mm的血管、淋巴管和组织束。

2.1.2闭合直径认证要求. 具备FDA,CE和CFDA认证。

2.2血管闭合手持器械

2.2.1手持器械要求. 同一品牌，由原厂家生产。

2.2.2手持器械功能. 同时具有切割、闭合功能。

★2.2.3手持器械类型. 具备直径10mm和5mm的直头 弯头的腔镜手术器械，以及直径5mm、10mm和13.5mm的开放式手术器械。共计14种。

2.2.4手持器械启动方式. 具备手控和脚控启动。

2.2.5手持器械连接数量. 连接一把手持器械。

2.2.6特殊多功能手术器械. 具备对血管、淋巴管、组织束闭合/切割/分离一体的功能，替代超声刀功能。

三.功率要求

3.1血管闭合功率. 最大功率270W，5.5A器械插入后全自动设置功率，无需手动调整功率输出。

四. 其他功能要求

4.1智能插座. 自动识别手持器械，并自动设置相应的主机参数。

4.2系统设置. 由专业人员负责激活。

4.3软件升级服务. USB接口与计算机相连，用于软件升级。

4.4外接排烟系统. 可外接排烟系统从而实现术中实时排烟功能。

4.5器械使用次数限制. 通过系统设置可控制器械使用次数，一次性使用或重复使用。

4.6系统升级. 系统可升级。

4.7数据采集. USB接口与计算机相连，用于软件升级，采集设备相关参数以及导出Log工作日志。

五. 售后服务

5.1整机保修. 一年。第一年免费保养1次。

5.2操作培训. 现场培训。

★5.3培训. 在国内建有培训中心（要求能做动物实验）

5.4报修到现场. ≤24小时 ,保修电话4008216699 实时响应。

5.5售后服务. 厂家有现场维修和寄修服务。在上海有维修中心，并配备专业维修工程师，响应24小时，定期保养维护。

5.6软件升级服务. 终身享受免费系统软件升级服务。

★5.7 免费开放端口，与医院信息系统实现无缝对接

配置清单：脉管闭合发生器

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单通道脉管闭合发生器 | 1 | 台 |
| 2 | 腔镜闭合、切割器 | 2 | 个 |
| 3 | 手控开放闭合、切割器械 | 2 | 个 |
| 4 | 电源线 | 1 | 条 |
| 5 | 中英文说明书 | 1 | 份 |
| 6 | 台车 | 1 | 台 |